Art. RSP150

Päikespatarel töötav akulaadija

1. Ilmastikukindel, sobi kasutamiseks välistingimustes.

2. Polaarsuskontrolliga.

3. Laadimise protsessi näitav indikaatortuli.

4. Laadimiseks on komplektis kaasas nii akukäpad kui ka sigaretisüütaja pistik.

5. Varustatud 2,5 meetrise kaabliga.

Kasutamine:

- Laadija ühendamine:

Valige kas soovide akut otse laadida või läbi sigaretisüütaja ja vastavalt sellele siis ühendage ka liides.

Kasutamaks sigaretisüütaja pistikut, pole teil vaja muud teha kui see lihtsalt auto sigaretisüütaja pessa ühendada.

Kasutamaks akukäppasid, ühendage punane käpp aku (+) klemmile ja must (-) klemmile.

- Asetage laadija alati sellisesse koht, kus talle langeks maksimaalselt valgust (kas selleks siis on auto armatuurlaud või kapott).

- Laadimine algab kohe kui seadmele langeb piisavalt valgust ja laadimisprotsessist annab märku ka punane indikaatortuli sigaretisüütaja pistiku küljes.

- Laadija võib jätta akuga ühendatuks ka siis, kui see parajasti ei saa valgust ja ei toimu laadimist. (Laadija ei koorma akut)

NB! Kasutamaks laadijat pidevalt välistes märgades tingimustes, tuleks päikesepaneeli   ja plastraami vaheline vahe hermeetiliselt silikooniga sulgeda.

Spetsifikatsioon:

Pinge			12V

Väljundpinge		1,5W (1000W/m2, 25˚C)

Max võimsus		100mA

Mõõtmed		378x165x22mm

Juhtme pikkus		2,5m

Maaletooja: Hasmar Auto AS

Mäepealse 2, Tallinn

Tel: +372 670 3040